OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ:

## „Lekki samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy (SLRG)”

## Uwaga: prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wymagania ogólne: |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2021. | Podać markę, typ i model pojazdu. |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. poz. 602 ze zmianami). |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1421). |  |
| 1.4. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dołączyć w dniu odbioru techniczno - jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |  |
| 1.5. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia (właściwy nr operacyjny) zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia w terminie uzgodnionym z wykonawcą.(numery operacyjne naklejone na tylnej bocznej części samochodu na środkowej napis STRAŻ na przednich drzwiach miejsce na logo OSP ) |  |
| 1.6. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.7. | Wykonawca zainstaluje radiotelefon przewoźny łączności bezprzewodowej konwencjonalnej dostarczony poprzez Zamawiającego. Wykonawca ma wyposażyć pojazd w instalację antenowa dostosowaną do łączności oraz instalacje zasilająca radiotelefon. |  |
| 2. Podwozie |
| 2.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniej niż 2021, silnik, i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta o DMC do 3,5 tony., ilość osób - 8 | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
| 2.2. | Moc silnika minimum 130 KM | Podać typ i maksymalną moc silnika w KM |
| 2.3. | Pojemność skokowa silnika min. 1950 cm3. |  |
| 2.4. | Silnik o zapłonie samoczynnym wysokoprężny - spełniającym min. normę EURO VI . |  |
| 2.5. | Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny oraz system kontroli trakcji. |  |
| 2.6. | Pojazd jednobryłowy typu KOMBI – w całości przeszklony. |  |
| 2.7. | Pojazd o nadwoziu w kolorze srebrnym. |  |
| 2.8. | Skrzynia biegów manualna, min. 6 biegów do przodu, 1 do tyłu |  |
| 2.9. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -20 °C +40 °C |  |
| 2.10. | Moc alternatora i pojemność akumulatora/ ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 2.11. | Nadwozie ośmio-osobowe, Pojazd w całości przeszklony, powinien posiadać dwie pary drzwi w przedniej części pojazdu dla kierowcy i pasażera, jedne drzwi przesuwne w przedziale pasażerskim z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe. Drzwi tylne do przedziału bagażowego otwierane w zakresie min. 90 stopni. Szyby znajdujące się w części pasażerskiej muszą być przyciemnione. |  |
| 2.12. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - pochylanie oparć w wszystkich siedzeniach - siedzenia odporne na rozdarcie i ścieranie, wszystkie fotele/ siedzenia wyposażone w zagłówki przedział pasażerski ma zostać wyposażony w siedzenia montowane fabrycznie przez producenta podwozia, możliwość demontażu trzeciego rzędu siedzeń bez użycia narzędzi, tapicerka w ciemnym kolorze. ciemne szyby w części pasażerskiej |  |
| 2.13. | Pojazd należy wyposażyć w czujniki przód i tytł. | Podać rodzaj rozwiązania |
| 2.14. | Pojazd powinien być wyposażony w system wspomagania podczas ruszania na wzniesieniach. |  |
| 2.15. | Pojazd powinien posiadać systemy bezpieczeństwa ESP |  |
| 2.16. | Pojazd powinien posiadać radio samochodowe z min. 2 głośnikami, gniazdem USB, Bluetooth. |  |
| 2.17. | Pojazd powinien być wyposażony minimum w poduszkę powietrzną kierowcy oraz pasażerów z przodu. |  |
| 2.18. | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED’owa niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED’owe), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, Dwie lampy LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, Dodatkowa lampa dachowa LED o wysokości max. 60mm – zamontowane w tylnej części dachu pojazdu. Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu), Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Podać producenta, typ i model urządzeń stanowiących zestaw. |
| 2.19. | Pojazd wyposażony w centralny zamek sterowany bezprzewodowym pilotem |  |
| 2.20. | Kolumna kierownicza z regulowaną wysokością położenia. |  |
| 2.21. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane i składane. |  |
| 2.22. | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne min. w drzwiach przednich. |  |
| 2.23. | Pojazd wyposażony w klimatyzację w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej. Klimatyzacja w części pasażerskiej musi posiadać niezależny od przestrzeni kierowcy moduł sterujący wraz z nawiewami umieszczonymi w części pasażerskiej nad każdym rzędem siedzeń. |  |
| 2.24. | Pojazd wyposażony w chlapacze kół przednich i tylnych. |  |
| 2.25. | W przedziale kierowcy zapewnić lampki z punktowymi reflektorami LED do czytania - dla kierowcy i pasażera. |  |
| 2.26. | Fotel kierowcy zapewniający regulację, przesuwu wzdłuż osi pojazdu, pochylenia oparcia z podłokietnikiem. |  |
| 2.27. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.28. | Gniazdo zasilania 12 V w tablicy rozdzielczej pojazdu oraz po jednym przy każdym rzędzie siedzeń w przestrzeni pasażerskiej. |  |
| 2.29. | Wysokość pojazdu wewnątrz przestrzeni ładunkowej min 1,3 m, szerokość przestrzeni ładunkowej min 1,3 m. |  |
| 3. Wymagania dodatkowe |
| 3.1. | Zamawiający wymaga aby na terenie woj. mazowieckiego dostępny był minimum 1 punkt Autoryzowanej Stacji Obsługi. | Podać lokalizację |
| 3.2. | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem i dodatkowym wyposażeniem objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją. |  |
| 3.3. | Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii był nie dłuższy niż 72 godzin. |  |
| 3.4. | Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu i dostarczony wraz z pojazdem musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. |  |